PRUDY

Všetky otázky týkajúce sa skupiny Prudy: parkovania, zvukovej skúšky, ozvučenia, osvetlenia a technického zabezpečenia smerujte na: Fedor Frešo jr. 00421903 846 168. fedorfreso@gmail.com

Na mieste potrebujeme ihneď po príchode minimálne 2 silných pomocníkov, na vyloženie pódiovej aparatúry a jej presunu na pódium a z neho. Rovnako ich potrebujme aj pri nakladaní aparatúry spať̌ do auta po skončení vystúpenia.

Pokial sa jedná o samostatné koncerty tak si skupina vyhradzuje minimálne 40 minút na postavenie aparatúry a nastavenie PA systému a ďalších 60 minút na zvukovú skúšku. Pódium musí mať krytú zadnú časť̌ a musí spĺňať platné bezpečtnostné požiadavky.

Na pódium prosíme pripraviť reiser o veľkosti 2x3m, výška 20/40 cm pre bubeníka.

Používame vlastný mixážny pult Yamaha QL1 so stageboxom.

Potrebujeme zabezpečiť Ethernet CAT5e/CAT7 (profi kábel) medzi pultom a pódiom. (Ak je to problém, prinesieme si vlastný)

Potrebujeme zabezpečiť stôl/case v sále pod mix pult (najlepšie v strede, max v 3/4 sály no taktiez stred.)

Určite nie na okraji/v zadnej časti sály, pod balkónom atď!!!!!!!

PA systém: kvalitný, plne funkčný, dostatočného výkonu zodpovedajúcim veľkosti miesta koncertu a potrebám skupiny s osobou spoôsobilou tento systém obsluhovať (vždy prosíme nakontaktovať zvukára s dodávateľom ozvučenia)

4ks odposluchov.

V input liste je uvedený maximálny počet mikrofónov ktoré máme vlastné, ďalej potrebujeme XLR káble, 4 nízkych a 5 vysokých kvalitných mikrofónových stojanov a 230V káble podľa potreby.

Input list

01. kick in 			Beta 91 A

02. kick out 		Beta 52 A

03. snare top		SM 57

04. snare bottom 	SM 57

05. hi hat			Sm81, KSM 137, atď.

06. max 3x tom		e604, Beta98

07. tom

08. tom

09. max 2x	ftom	e604, Beta98

10. f tom

11. O.V. L			SM57,.

12. O.V. R

13. bass 			linka

14. bass mic		EV RE 320  (vlastne

15. el. git			2x SM57, e 906, Sen. 421, B. Dynamic M160

16. el. git

17. acu. git.

18. key			(di box)

19. key			(di box)

20. voc 			Beta 87 A, Beta 58

21. voc			Beta 87 A, Beta 58

22. voc			Beta 87 A, Beta 58

Stage plan

# Text boxes

Drums 3x2m

2x Bass Drum,

2x snare

1x Hi-hat

5x toms-

2x overhead.,

Keyboards

BASS 1XLINK

1XMIC

Gitara

AUX

AUX

Acu git

AUX

AUX